## Slide 1
Novas tendências em gerência de rede
Liane Tarouco
UFRGS

## Slide 2
Situação vigente
As redes e a informação que elas permitem acessar passaram a tornar-se imprescindíveis e sua indisponibilidade, mesmo que momentânea, pode ter um efeito devastador
Manter uma rede funcional e operando, implica em lidar com uma quantidade imensa e heterogênea de equipamentos

## Slide 3
Situação atual
O gerenciamento de redes teve seu escopo ampliado nos últimos anos:
  equipamentos
  aplicativos

## Slide 4
Situação atual
A quantidade de informações de gerenciamento a coletar para processamento central aumentou demasiado

## Slide 5
Dificuldades
Dificuldade de obtenção de informações relevantes
Excesso de informações básicas (contadores e indicadores de status)
Como interpretar e correlacionar os dados?

## Slide 6
Tendências
As soluções envolvem:
  o aumento nas funcionalidades dos agentes
    RMON
    RMON2
    SMON
  uso de interfaces mais complexos para manipulação dos dispositivos e sistemas da rede

## Slide 7
Tendências
Interfaces mais sofisticados usando Realidade Virtual

## Slide 8
Arquitetura básica do modêlo de gerência de redes
Agente
Gerente
Agente
Agente
protocolo
Coleta informações
Monitoram
Controlam
Repassam informações

## Slide 9
Protocolo SNMP
Agentes disponíveis em muitos tipos de equipamentos (HUBs, bridges, roteadores, estações UNIX, servidores de rede etc...)
GERENTE
PROTOCOLO SNMP
GET
GET-NEXT
SET
GET-RESPONSE
TRAP

## Slide 10
Inspecionando a rede
GET
GET-RESPONSE
MIB - Management Information Base
Modelo conceitual independente de implementação
Sistema de informações contendo os dados sobre as entidades da rede (físicas e lógicas)
MIB I, MIB II (extensível)

## Slide 11
MIB II - Grupos de objetos
System
Interfaces
AT
IP
ICMP
TCP
UDP
EGP
Transmission
SNMP

## Slide 12
Outras MIBs
Servidor Novell
Clientes
UPS
Hosts, repetidores, bridges, switches
PU e LUs SNA
Aplicações distribuídas
Cafeteiras, torradeiras etc...

## Slide 13
TRAPS
Mensagens não solicitadas geradas por um agente SNMP
TRAP
COLDSART
WARMSTART
LINK DOWN
LINK UP
FAILURE OF AUTHENTICATION
EXTERIOR GATEWAY PROTOCOL NEIGHBOR LOSS
ENTERPRISE-SPECIFIC

## Slide 14
Comentários sobre SNMP
Modalidade mais difundida de gerenciamento
Baseado no ambiente TCP/IP
Gera tráfego devido à necessidade de GETs sobre cada objeto gerenciado
Bastante disseminado:
Agentes em dispositivos variados
Sistemas de Gerenciamento (gerentes)
Mas na prática, nem todos os dispositivos contém um agente SNMP

## Slide 15
Surgimento do RMON
Define uma adição à MIB II
O agente RMON comporta, além da MIB II, outros grupos de objetos gerenciados
Monitora um segmento de rede e por observação coleta dados que permitem avaliar o comportamento de dispositivos sem agente SNMP
Permite processar (consolidar) localmente algumas informações produzindo médias e tabelas com dados sobre os dispositivos monitorados

## Slide 17
RMON - Grupo estatísticas
Pacotes, octetos, broadcasts, multicasts, colisões
Pacotes descartados pelo agente
Erros
  undersize
  fragments
  CRC/Alignment
  Collision
  Oversizes
Processamento local, reduz tráfego gerente-agente e carga de processamento no gerente

## Slide 18
RMON
Estatísticas armazenadas em tabelas no agente RMON
SNMP é usado para recuperar a tabela inteira
Captura seletiva de tráfego com armazenamento local

## Slide 19
RMON - Grupo Host
Contém estatísticas associadas com cada host descoberto na rede
  endereço
  pacotes e bytes recebidos/transmitidos
  broadcast
  multicast
  erros
Indica também horário em que o host foi percebido
Util no gerenciamento de configuração

## Slide 20
RMON - Grupo HostTopN
Prepara tabelas que descrevem os hosts que encabeçam uma lista ordenada por uma de suas estatísticas
Dados selecionados e duração do estudo podem ser definidos pelo usuário
Processamento no agente

## Slide 21
RMON - Grupo Matrix
Armazena estatísticas sobre conversações entre conjuntos de dois endereços
Cada vez que o dispositivo detecta uma nova conversação ele cria uma nova entrada em suas tabelas
Mantém registro de
  endereço dos hosts
  pacotes
  bytes
  erros

## Slide 22
RMON - Grupo Filtros
Permite que pacotes sejam comparados por um critério de filtro
Condições de filtro podem ser combinadas usando AND ou NOT
Múltiplos filtros podem ser combinados usando OR
Permite contabilização por protocolo
O resultado da comparação pode acarretar a captura do pacote ou a geração de um evento

## Slide 23
RMON - Grupo captura de pacotes
Permite que pacotes sejam capturados após seu fluxo por um canal
Tamanho do buffer para captura pode ser expandido ou reduzido
Status de cheio
Número de pacotes capturados

## Slide 24
Comentários sobre RMON
Implantado em analisadores de rede
Voltado para o ambiente TCP/IP
Usa SNMP para reportar dados
Pode conter extensões proprietárias
Atua apenas na camada 2
RMON
Roteador
Estação de
Gerência da rede

## Slide 26
RMON 2
Grupo de trabalho instituido pelo IETF em dezembro de 1994
Novas e ampliadas funcionalidades
  Possibilidade de selecionar pacotes tanto por seu endereço Ethernet quanto pelo endereço TCP/IP
  Capacidade de filtro aumentada
  Habilidade para rastrear protocolos (com campos de comprimento variável)
  Possibilidade de efetuar decodificação nas 7 camadas

## Slide 27
RMON 2
Agente RMON2 implementa a MIB II, RMON e outros grupos que permitem a monitoração em todas as camadas
Tabelas de controle para controlar as operações do agente RMON
Tabelas com os resultados das monitorações

## Slide 28
RMON 2
Camada de aplicação significa uma classe de protocolos não limitada aos níves MAC e de rede, podendo incluir protocolos de transporte, sessão, apresentação e aplicação
Um diretório de protocolos contém um registro de protocolos que o agente é capaz de reconhecer e monitorar
Protocolos reconhecidos são os definidos em tempo de implementação
Extensibilidade limitada: decodificação do próximo nível baseada em tabelas

## Slide 29
RMON2 - Grupos
Protocol directory
Protocol distribution
Address mapping
Network layer host
Network layer matrix
Application layer host
Application layer matrix
User history
Probe configuration

## Slide 30
RMON2
Protocolos registráveis
Testadores analisam qualquer protocolo conhecido

## Slide 31
Como aproveitar o RMON2 para melhorar a gerência da rede
Volume de dados passíveis de obtenção /e muito elevado para análise apenas usando inspeção visual em gráficos, tabelas etc...

## Slide 32
Solução?
Necessário desenvolver aplicações de gerenciamento que automatizem o processamento dos dados que se pode obter sobre os objetos gerenciados apropriados

## Slide 33
Aplicações de gerência de rede integradas
Utilização de bancos de dados externos às plataformas de gerenciamento para compartilhamento de dados (configuração, status etc ...)
  Trouble Ticket
  Accounting

## Slide 34
Como criar software que permita automatizar o processo?
Técnicas de desenvimento de sistemas especialistas
Definir os métodos de obtenção de dados
Organizar o conhecimento:
agregar eventos interdependentes
somar e calcular médias
comparar com dados históricos
reconhecer padrões
Métodos heurísticos para derivar conclusões

## Slide 35
O trabalho do sistema inteligente
Inferir a causa de um problema a partir de síndromes reconhecidas nos dados obtidos da rede:
  sistemas especialistas
  CBR- Case Based Reasoning

## Slide 36
Obtenção de informações
Os dados podem ser obtidos por monitoração ou por captura remota:
  agentes SNMP
  agentes RMON
  agentes CMIP
  agentes procuradores que utilizam protocolos proprietários para interrogar e controlar dispositivos não padronizados

## Slide 37
Atuação de um sistema especialista em gerência de redes
Dado o estado de um sistema, recomenda o que fazer a seguir com base no conhecimento acumulado aplicável à esta situação
Base de conhecimento fixa (construída de fábrica) ou flexível (adição de novas regras pelos usuários)

## Slide 38
Interfaces
Gráficos
  níveis de detalhamento sucessivos
  soluções proprietárias para mapear dispositivos

## Slide 39
Interfaces - WWW

## Slide 41
Interface
Realidade virtual para navegação pela rede
Alta resolução gráfica
Volume de dados elevado

## Slide 42
Navegando pela rede com realidade virtual

## Slide 43
Realidade virtual no WWW
VRML -Virtual Reality Modelling Language permite exibir cenários de realidade virtual através do WWW
Imersão sem HMD
Comandos com mouse

## Slide 44
Conclusões
É necessário o desenvolvimento de aplicações de gerenciamento que complementem as funcionalidades das plataformas de gerenciamento existentes no mercado
Pode ser feito “in house” ou contratado de terceiros
Diagnóstico automatizado & registro de problemas