## Slide 1: Gerenciamento Hierárquico por Exceção em Ambiente ATM
por Luis Roberto Ulbrich
mai2000
Dissertação de Mestrado

## Slide 2
Sumário
Introdução
Técnicas de Gerenciamento de Redes
Gerenciamento em Ambiente ATM
Ferramentas Empregadas no Processo
Sistema HEMAN
Conclusões

## Slide 3: Considerações Iniciais
“O gerenciamento das redes ATM vem a ser fundamental para a maximização da eficência de sua utilização, dada a complexidade e a flexibilidade inerentes.”
Introdução

## Slide 4: Considerações Iniciais
“Em aspectos gerais, as abordagens centralizadas têm-se mostrado inadequadas para o gerenciamento eficiente de redes com um grande número de nós ou com grande diversidade de dispositivos, devido ao grande volume de informações a serem tratadas e à dispersão geográfica das mesmas, não sendo adequadas ao gerenciamento em ambientes ATM”
“A arquitetura hierárquica, em contrapartida, garante a distribuição das tarefas de gerenciamento ao longo de vários gerentes, economizando recursos e utilização da largura de banda da rede, permitindo, ainda assim, a centralização das informações de gerência.”
Introdução

## Slide 5: Considerações Iniciais
“O mecanismo de polling empregado nos sistemas de gerenciamento atuais para a transferência de grandes volumes de dados sobrecarrega os operadores de rede com dados crus, redundantes e de difícil assimilação para o diagnóstico de problemas e determinação de ações de controle apropriadas.”
A gerência por exceção vem a apresentar-se como uma alternativa, reduzindo o tráfego de mensagens entre entidades de gerência e permitindo o gerenciamento através da definição de alarmes relacionados aos problemas relevantes na rede, proporcionando o provimento de tratamento automatizado aos mesmos.”
Introdução

## Slide 6: Motivação
“As abordagens de gerenciamento de redes baseadas em arquiteturas centralizadas as quais utilizam-se do mecanismo de polling para a transferência de grandes quantidades de informações entre entidades de gerenciamento não vêem a ser adequadas para a utilização em ambientes ATM”
Introdução

## Slide 7: Objetivo
“... proposta da realização de gerenciamento de ambientes ATM via SNMP, através da utilização de uma arquitetura hierárquica e dirigida a eventos, possibilitando-se o tratamento automatizado dos mesmos ...”
Introdução

## Slide 8
Considerações Iniciais
“Por existirem inúmeros problemas ocorrendo simultaneamente na rede, resultando em uma grande quantidade de alarmes, estes devem ser correlacionados, visando a obtenção de alarmes mais significativos e permitindo o tratamento de problemas de maneira efetiva.”
Alarmes são gerados no sistema através da utilização de técnicas de monitoração remota, as quais permitem a minimização do tráfego de gerenciamento na rede, colaborando com a atividade de gerência à medida que não sobrecarrega o sistema.”
Introdução

## Slide 9
Arquiteturas Gerenciais
Abordagens centralizadas inadequadas para o gerenciamento de redes
  com grande número de nós
  grande diversidade de dispositivos
“Enquanto grandes redes já se encontram estruturadas hierarquicamente, o gerenciamento das mesmas permanece popularizado na arquitetura centralizada...”
Gerenciamento Hierárquico

## Slide 10: Gerenciamento Centralizado
atividades de gerenciamento recaem sobre um único gerente
  visualização de alertas e eventos em uma única estação
  acessibilidade e facilidade de manutenção da segurança
  excessiva quantidade de tráfego
  limitação na habilidade de gerenciamento
Gerenciamento Hierárquico

## Slide 11: Gerenciamento Centralizado
Gerenciamento Hierárquico

## Slide 12: Gerenciamento Distribuído
responsabilidades gerenciais distribuídas entre gerentes que cobrem domínios distintos
  aumento na habilidade de gerência
  melhor utilização dos recursos gerenciais
  risco de dois ou mais gerentes controlarem o mesmo agente (tráfego desnecessário)
  descentralização das informações de gerência
Gerenciamento Hierárquico

## Slide 13: Gerenciamento Distribuído
Gerenciamento Hierárquico

## Slide 14: Gerenciamento Hierárquico
distribuição das tarefas de gerenciamento
centralização das informações de gerenciamento
dois ou mais níveis de gerentes
  gerente intermediário - possuem domínios de agentes associados a si (coleção de objetos)
  gerente de gerentes (MoM)
SNMPv2
Gerenciamento Hierárquico

## Slide 15: Gerenciamento Hierárquico
Gerenciamento Hierárquico

## Slide 16: Gerência por Polling
impróprio para monitoração e controle de recursos em tempo real
  sobrecarregam operadores com dados crus e redundantes
  conteúdo útil das informações em relação ao total de dados transferidos é muito baixo
  operadores incapazes de filtrar a grande quantidade de dados
    informação útil através da combinação de valores
Gerência por Exceção

## Slide 17: Gerência por Exceção
transferência de informações de gerência entre entidades na forma de eventos
histórico de informações relacionadas a configuração da rede, falhas e níveis normais de desempenho
utilização dos anteriores para diagnosticar e tomar decisões sobre ações de controle
uso infreqüente de pollings para a determinação da conectividade
Gerência por Exceção

## Slide 18: Correlação de Eventos
pequenos problemas podem ocasionar grandes problemas quando de sua combinação
grandes problemas podem ocasionar vários outros pequenos problemas adicionais
inúmeros problemas ocorrem simultaneamente na rede, ocasionando em inúmeros alarmes
Gerência por Exceção

## Slide 19
Gerência por Exceção
Correlação de Eventos
agrupamento de alarmes correspondentes a um problema
diferenciação entre alarmes causadores e resultantes de uma situação anômala
geração de ações de reparo
monitoração dos resultados do problema

## Slide 20: Sistemas Especialistas
Soluciona problemas complexos através do uso de um modelo computacional do raciocínio de um especialista humano
  busca dirigida e não por exaustão
representação do conhecimento via Sistemas de Produção
  regras “SE condição ENTÃO ação”
Gerência por Exceção

## Slide 21: Peculiaridades
  FCAPS
  taxas altas e variáveis de dados >> maior quantidade de informações
  múltiplos tipos de tráfego >> manutenção de maior quantidade de informações
  caminhos virtuais sobre caminhos físicos >> mais uma camada de complexidade
  níveis de QoS >> necessidade de garantia e reportagem de violações
Gerenciamento ATM

## Slide 22
Gerenciamento ATM
Gerência de Falhas
identificadas e isoladas rapidamente
filtragem e correlação
  detecção automática
    erros de software e hardware
    modificações no estado dos módulos dos switches
    alterações no estado de links ATM
  monitoração de parâmetros críticos
    contadores de conexões e de SVCs
    estatísticas em relação a erros em portas
  realização de testes dinâmicos, sob demanda

## Slide 23
Gerenciamento ATM
Gerência de Configuração
rede em si (switches, roteadores e circuitos físicos)
fluxo de dados (PVCs e SVCs)
limitação de padronização >> impossibilidade de inter-operação
  a adição e remoção
    módulos dos switches ATM;
    PVCs
  habilitação de módulos, portas, componentes de switches
  detecção e notificação de modificações na configuração

## Slide 24
Gerenciamento ATM
Gerência de Contabilidade
não há consenso entre fabricantes
quantidade de portas e VCs associados a cada consumidor
  PVCs - conexão a uma determinada velocidade
  SVCs
    endereço chamado e endereço do chamador
    tempo de início e tempo de duração da chamada
    características da chamada, tais como QoS e taxa de transmissão
    total de células enviadas e recebidas

## Slide 25
Gerenciamento ATM
Gerência de Desempenho
rede física e virtual
  existência de múltiplos tipos de tráfego
  necessidade de garantia de QoS
  contadores de células transmitidas e recebidas por porta
  contadores de células errôneas recebidas
  contadores de células por conexão (VCs e VPs)

## Slide 26
Gerenciamento ATM
Gerência de Segurança
métodos de segurança em desenvolvimento
poucas opções para o controle de acesso a redes ATM
  Switches ATM não possuem facilidades de controle de acesso
  VCs estabelecidos não apresentam informações relacionadas a fonte, destino ou aplicações

## Slide 27
Gerenciamento ATM
Abordagens
“Ao questionar-se a eficiência do modelo de gerência tradicional para a gerência de redes ATM, duas abordagens podem ser adotadas:
  melhoria do modelo existente, através da adição de novas funções e pequenas alterações em sua estrutura, sem maiores alterações em relação a características básicas do paradigma
  redefinição total da estrutura de gerência”

## Slide 28: Alternativas para o Gerenciamento ATM
ILMI (Interin Local Management Interface)
Modelo de Gerência ATM Forum
  gerenciamento de FCP via CMIP/SNMP
  interfaces M1-M5 (redes ATM públicas e privadas, NMS dispositivos de usuários)
Funções OAM (Operation & Maintenence)
  manutenção controlada (gerenciamento interno)
  Plano de Gerenciamento do MR B-ISDN
  gerenciamento FP
Gerenciamento ATM

## Slide 29: Gerenciamento ATM via SNMP
interoperabilidade entre ATM e LANS herdadas
emulação de LANs herdadas sobre ATM
  LANE - LAN Emulation
  Classical IP over ATM
  MPOA - Multiprotocol over ATM
Gerenciamento ATM

## Slide 30: AToM MIB (RFC 2515)
IETF (Internet Engineering Task Force)
orientada para o gerenciamento de PVCs
gerenciamento de SVCs (Internet-Draft)
  Supplemental MIB
grupos apresentam informações sobre
  interface
  links virtuais (VCs e VPs)
  conexões entre links virtuais (Cross Connects)
  estatísticas de desempenho AAL5 de VCCs
Gerenciamento ATM

## Slide 31: ILMI MIB
ATM Forum (CF)
grupos apresentam informações sobre
  camada física
  camada ATM (dados e estatísticas)
  VCCs
  VPCs
proxy agent >> informações em relação à UME adjacente
Gerenciamento ATM

## Slide 32
Ferramentas
UCD-SNMP
University of California at Davis
originalmente baseado no pacote CMU-SNMP (Carnegie Mellon University)
versão 3.5.3

## Slide 33
Ferramentas
CINEMA
gerenciamento de forma cooperativa e integrada
  gerenciamento a partir de plataforma única
  acesso através de múltiplos pontos
  centralização das informações
  mecanismos de segurança
  independência operacional
  banco de dados de informações de componentes

## Slide 34: CINEMA
tratamento automatizado dos alertas
  Sistema de Trouble Tickets - permite a cooperação entre operadores através de uma base comum de problemas e soluções
  Sistema de Alertas - mecanismos de monitoração da rede e geração de alertas em situações críticas
Ferramentas

## Slide 35: Monitoração Remota
monitores ou probes
objetivos
  operações off-line
  monitoração pró-ativa
  detecção e registro de problemas
  valorização dos dados coletados
  suporte a múltiplos gerentes
Ferramentas

## Slide 36: Monitoração Remota em ATM
RMON
  padronizado para operar com redes Ethernet
  padrão não exclui outras tecnologias
ATM RMON (teste)
Grupos
  Alarm - programação de eventos gerados quando valor/variação de um objeto ultrapassar limiares pré-definidos
  Event - controla a geração e a notificação de eventos, produzindo logs ou enviando traps
Ferramentas

## Slide 37
Sistema HEMAN
“Com a finalidade de verificação da aplicação dos conceitos de gerenciamento hierárquico e gerenciamento por exceção na gerência de ambientes ATM, através da utilização do protocolo SNMP em suas primeira e segunda versões, foi projetado e implementado o sistema HEMAN (Hierarchical by Exception Management over ATM Networks)”
auxiliar operadores de rede no gerenciamento de redes ATM

## Slide 38
Sistema HEMAN

## Slide 39
Sistema HEMAN

## Slide 40
Sistema HEMAN
Módulo GI
receber eventos
correlatar eventos (Sistema Especialista)
enviar notificações ao módulo MoM

## Slide 41: Módulo GI
Sistema HEMAN

## Slide 42
Sistema HEMAN
Módulo MoM
receber notificações de módulos GIs
centralizar informações de gerência
notificar eventuais problemas na rede ATM a operadores

## Slide 43: Módulo MoM
Sistema HEMAN

## Slide 44
Arquivos do Sistema
Sistema HEMAN
Configuração
  tempo de espera para VF
  endereço IP de entides
  nome de comunidade de entidades
  intervalo de tempo para correlação de eventos
Log - armazenamento de eventos específicos
GI e MoM

## Slide 45
Sistema HEMAN
informações gerenciais disponíveis nos agentes consultados (switches IBM 8265 e 8285)
  MIB-II
  AToM MIB
    ATM Interface Configuration
    ATM Interface VCL Configuration
    ATM Traffic Descriptor >> melhor esforço
interfaces ATM ativas em cada dispositivo
VCs presentes em cada interface (FC)
Seleção de Objetos

## Slide 46
Sistema HEMAN
ausência de MIBs de monitoração remota
  implementação de agente proprietário, responsável pelo envio de TRAPS em determinadas situações programadas
  substituição da abordagem orientada a eventos, por parte do módulo GI, pela abordagem de gerenciamento por polling
  simular a geração de eventos com a utilização de um módulo auxiliar externo (snmptrap)
Configuração de Alarmes

## Slide 47
Sistema HEMAN
definição de limiares
  investigações periódicas realizadas ao longo de vários dias (baseline)
  variação do período de intervalo entre consultas (10min a 1h)
  variação do período do dia que as amostragens foram realizadas
Configuração de Alarmes

## Slide 48
Sistema HEMAN
Regras de Produção
correlação de eventos
intervalos de tempo discretos

## Slide 49
Sistema HEMAN
Falling Event Idx
Rising Event Idx
Falling Threash
Rising Threash
Sample
Type
Variable
Interval
Index
1
2
3
4
5
6
7
30
ifOper
Status.101
abs
2
1
1
-
120
atmVclOper
Status.101.0.81
abs
2
1
-
-
300
atmInterfacConfVccs
.113
delta
3
-3
6
-
600
ifInOctets
.113
delta
1915000
215000
2
-
600
ifOutOctets.101
delta
54000
6000
-
3
600
ifInErrors.101
delta
1
0
4
-
600
ifOutErrors.101
delta
1
0
-
5
Queda no status operacional da interface
Aumento considerável no número de octetos recebidos
Redução considerável no número de octetos transmitidos
Presença de erro na recepção
Ausência de erro na transmissão
Aumento no número de VCCs em uso fora do padrão

## Slide 50
Sistema HEMAN
ifOutOctets
ifOutErrors
3, 5
redução considerável no número de octetos transmitidos no intervalo x
(E) não presença de erro na transmissão no intervalo x
(E) ausência de erro na transmissão no intervalo x SE presença de erro na transmissão em intervalo x anterior
Envia IR (“Redução considerável no número de células transmitidas na interface <ifIndex>, sem a presença de erros na transmissão”)
ifOperStatus
ifAdminStatus
1, 7
status operacional da interface passou para down no intervalo x
(E) status administrativo da interface não passou para down no intervalo x
(E) status operacional da interface não passou para up no intervalo x+1
Envia IR (“Queda no status operacional da interface <ifIndex>, conectada a <atmInterfaceMy NeighborIPAddress>”)
Objetos
Events
Condição (SE)
Ação (ENTÃO)

## Slide 51
Sistema HEMAN

## Slide 52
Conclusões
Gerenciamento de redes ATM
  atividade de grande complexidade
  sofisticação e flexibilidade inerentes
  soluções as quais eram adequadas para a gerência de outras redes passam a ser insuficientes frente a novos desafios particulares
    ambientes orientados a conexão
    variedade de QoS
    grande volume de tráfego de dados diversos
    conexões virtuais em alta velocidade.

## Slide 53
Conclusões
Gerenciamento eficiente
  emprego de uma abordagem pro-átiva
  larga utilização de filtragem e correlação de eventos
  constante processo de refinamento da configuração
  coleta de métricas e estatísticas em relação à utilização de seus recursos
  eficiente sistema de registro de problemas
    focado na qualidade dos registros
    evitando a redundância de informações
  utilização de padrões >> interoperabilidade

## Slide 54
Conclusões
“Mesmo mostrando-se aparentemente inadequado para o gerenciamento de redes baseadas em uma tecnologia extremamente exigente em termos de recursos empregados, a Arquitetura de Gerência de Redes Internet, através da utilização de seu protocolo SNMP, tem sido a abordagem mais utilizada para a gerência em ambientes ATM, enquanto outras abordagens não tem-se mostrado apropriadas.”
“O corrente trabalho propôs a utilização de um sistema com base no protocolo SNMP para a gerência de redes ATM, seguindo o padrão até então utilizado no mercado, sem deixar de reconhecer, no entanto, suas limitações para a gerência de tal tecnologia de maneira eficiente.”

## Slide 55
Conclusões
estudo das possibilidades de utilização da gerência SNMP em ambientes ATM e resultados obtidos demonstraram que a gerência SNMP pode vir a ser de grande utilidade
  questões que não venham a exigir uma necessidade de resposta em tempo real
  contribuição através da utilização da abordagem pró-ativa.
  recomposição da rede em caso de falhas torna-se bastante difícil para sistemas baseados em SNMP >> grande velocidade dos acontecimentos na rede.

## Slide 56
Conclusões
gerenciamento hierárquico
  sistemas mais robustos
  tarefas gerenciais mais valorosas
  distribuição das tarefas ao longo de vários elementos
gerência por exceção
  valorização da informação gerencial
  redução do volume de dados gerenciais
  emprego de abordagem pró-ativa
monitoração remota
  valorização da informação gerencial
  distribuição das tarefas gerenciais com os agentes

## Slide 57
Conclusões
Vimos a acreditar que o gerenciamento de redes ATM venha a continuar sendo realizado, em sua ampla maioria, via SNMP, ao menos ao longo dos próximos anos, enquanto não tivermos a comprovação da eficiência de outros mecanismos. A este ponto agrega-se o fato das especificações da utilização de células OAM não ter sido concluído ainda com êxito.
Vemos, ainda, uma necessidade de mesclar métodos de gerenciamento visando cobrir todas as áreas de maneira eficiente.
  empregado em MIBs proprietárias
  MIBs CISCO-ATM-CONN-MIB e CISCO-ATM-OAM-MIB

## Slide 58
Conclusões
Aliás, o emprego de MIBs proprietárias vem a mostrar-se, infelizmente, até o presente momento, essencial para o complemento das MIBs padrão, visto que muitas características interessantes encontradas nas MIBs proprietárias encontram-se, ainda, em processo de padronização pelo IETF.

## Slide 59
Conclusões
Principais Dificuldades
ausência da ILMI MIB e de vários grupos da AToM MIB nos agentes consultados
  seleção de grupo de objetos inicial
  falta de informações cross-conect não dá a dimensão da dificuldade de gerência fim-a-fim
necessidade de simulação de probe RMON
  decréscimo da performance do gerenciamento

## Slide 60
Conclusões
Melhorias
sistema especialista no módulo MoM
  realização da gerência fim-a-fim
implementação da ATM RMON MIB em agentes
  manutenção de estatísticas da rede
utilização do protocolo SNMPv3
  segurança
ampliação no número de GIs