## Slide 1: Gerenciamento de Segurança em Redes e Sistemas
Liane Tarouco
UFRGS

## Slide 2: O cenário
Os ataques atualmente ocorrendo na Internet não mais visam apenas sistemas fim, ou seja, servidores e estações de trabalhos dos usuários.

## Slide 3: Evolução
Impacto na Infraestrutura Global
Rede Regional
Multiplas Redes
Redes Individuais
Computador Individual
Alvo e escopo do dano
1a ger
Boot viruses
Semanas
2a ger
Macro viruses
Denial of service (DoS)
Dias
3a ger
Distributed denial of service (DDoS)
Ataques combinados
Minutos
1a ger
Ameaças súbitas
DDoS gerados por virus
Vermes que consomem banca
Segundos
1980
1990
Dias atuais
Futuro
Crescimento das ameaças

## Slide 4: Situação atual
Ataques que afetam direta ou indiretamente a própria infra-estrutura da rede
  afetando os roteadores ou serviços básicos como servidores de nomes
Como isto ocorre e como afeta o gerenciamento da rede?

## Slide 5: Ataques reportados

## Slide 6: Tipos de ataques

## Slide 7
Fonte: NBSO

## Slide 8: Incidentes: resumo CAIS - 2003
Virus
  SOBIG.E
worm MSBlaster.- que infectou aproximadamente 250.000 computadores nas primeiras horas de propagação em agosto de 2003

## Slide 9: Incidentes: resumo CAIS 2003
worm Slammer, ou Sapphire
vulnerabilidade do tipo "buffer overflow" no Sendmail,
compartilhamento de recursos do Windows, o que envolve as portas 137/tcp e udp, 138/udp e 139/tcp, além da 445/tcp
fraudes em Internet Banking.
aumento na prática de golpes através de email

## Slide 10: Incidentes: resumo CAIS 2003
worm "Fizzer".
  P2P Kazaa
    ferramentas de negação de serviço (DoS) e de captura de dados digitados ("keylogger"), assim como o envio massivo de mensagens ("mass-mailing").
worm "W32.BugBear.B".
  A nova variante do worm "BugBear" instalava uma ferramenta de captura de dados digitados (keylogger) e deixava um backdoor na máquina infectada (porta 1080) que podia ser utilizado para acesso posterior

## Slide 11: Incidentes: resumo CAIS 2003
Vulnerabilidades no Snort que é uma das ferramentas de detecção de intrusão (IDS) de maior uso hoje na Interne
atividade de reconhecimento na porta 161 – SNMP
Vulnerabilidade em equipamentos CISCO com exploit
Vulnerabilidade do RPC do Microsoft Windows (MS03-026), que seria utilizada pelo worm MSBlaster.

## Slide 12: Os servidores estão protegidos...
Culturalmente a visão de segurança dos administradores das redes brasileiras têm utilizado filtros de acesso apenas para proteger seus equipamentos, arcando o usuário ou consumidor final com o ônus de sua especialização para prevenção e proteção.

## Slide 13: Arquitetura de ataque
Ferramentas usadas :
    (win)nuke, ping of death, land, teardrop
  TCP
    SYN flood
    Uso de várias flags
    Ataques com estabelecimento de sessão TCP
  ICMP
    echo & echo_reply
  UDP
Atacante
Vítima
Host
comprometido
Terceiros

## Slide 14: O ciclo
Uma série de ataques, antes dirigidos aos computadores dos provedores de acesso (servidores), têm sido redirecionados para os computadores dos usuários finais e estes usados como ferramenta de ataque
Atacante
Vítima
Amplificadores
Host
comprometido

## Slide 15: Ataque distribuído
Atacante
Agente
Master
Vítima(s)
Agentes escravos
(zumbies, bots)
Terceiros
Host
comprometido
Agentes DDoS:
  Trinoo e outros
  Cavalos de Troia

## Slide 16: Atacante
O zumbi pode estar ao seu lado
  Mesma rede local
  conexão banda larga (ADSL)

## Slide 17: Vetor de ataque
Filial
Internet
Servidores
Vemes autopropagantes continuam a interromper os negócios causando paradas e necessidade de consertos (patch)
Multiple tipos de usuários, métodos de acesso e terminações
Usuário remoto
LAN
Wireless LAN
Ataques

## Slide 18: Formas de contaminação
Arquivos anexo a email abertos manualmente ou de forma automatizada
Scripts recebidos via HTTP
Agentes DDoS usando vulnerabilidades
  Compartilhamento de arquivos
  P2P, IRC
Endereços parecidos
Atualizações de aplicações bem conhecidas
Engodos diversos enviados por SPAM

## Slide 19: Quem é o intruso
Fonte: CERT/CC

## Slide 20: Conseqüências
Os prejuízos causados por estes ataques
  a desconexão ou degradação dos serviços
  a invasão e apropriação de dados
  destruição das condições de acesso do consumidor

## Slide 21: Tipos de ataques contra servidores
Atacando as vulnerabilidades do protocolo TCP/IP
Atacando as vulnerabilidades derivadas de implementações do protocolo TCP/IP

## Slide 22: Ataques usando vulnerabilidades inerentes ao TCP/IP
ARP poisoning
Falsificação de endereço IP (IP Address Spoofing)
IP Hijacking
TCP Sequence Number Prediction
Roubo de ligações ( TCP hijacking)
SYN Flooding
ICMP Bombing
Interferência sobre conexões TCP em andamento
Impersonar servidores

## Slide 23: Ataque SYN flood
Como detectar uma máquina que esteja sendo alvo de um ataque do tipo SYN flood?

## Slide 25: Engenharia social e o SPAM
  Hordas de spamers enviam diariamente dezenas de mensagens para os usuários da Internet e dentre as propagandas não solicitadas estão sempre presentes as mensagens armadilha.

## Slide 26: Aplicações P2P
Sistemas P2P são sistemas distribuídos sem controle centralizado ou organização hierárquica, nos quais o software que é executado em cada elemento (ponto) é equivalente em funcionalidade.
    Compartilhamento de arquivos
    Novas formas de distribuição e entrega de conteúdo
    Mensagens instantâneas
    Trabalho e lazer colaborativos
    Busca distribuída
    Compartilhamento de capacidade de armazenamento e processamento

## Slide 27: Detecção de intrusão
Tráfego total anormal
Tráfego em determinadas portas anormal

## Slide 28: Detecção de ataques
Ataques do tipo Denial of Service

## Slide 29: Detecção de infestações
Tráfego anormal (http, smtp)

## Slide 30: A operação do backbone
Infra-estrutura
  protocolos de roteamento
    RIP, OSPF
    BGP
Aplicações básicas
  DNS

## Slide 31: Tipos de ataques contra o backbone
Ataque aos servidores DNS
Ataques DoS contra roteadores do backbone
Ataques desestabilizando o roteamento
  anúncios de rota espúrios
  ataques SYN flood
  aumento excessivo da tabela de rotas específicas

## Slide 32: Estratégias
BGP
  Autenticação
  filtragem (ingresso e saída)
  variação das rotas anunciadas

## Slide 33: Filtrando para proteger
RFC 1918 (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) - redes privativas
0.0.0.0/x, 127.0.0.0/8
169.254.0.0/16 (auto-configuração quando não encontra servidor DHCP)
192.88.99.0/24 (RFC 3048, roteadores 6to4)
Blocos Multicast (Classe D)
Endereços tipicamente usados por alguns fornecedores (192.0.0.192 for printers)
Blocos reservados pela (ARIN)
Pacotes para endereços de broadcast ou quando origem = destino

## Slide 34: Filtrando para proteger
Apenas pacotes com endereço legítimo
Impedir saída de tráfego com endereço falsificado

## Slide 35: Monitorar para detectar
Distribuição de tráfego não usual por protocolos
  TCP : ~90 % (HTTP, FTP, SMTP e P2P)
  UDP : ~10 % (DNS, SNMP, streaming)
  ICMP : <1 %
  IGMP : <1 %
RRDtool e Netflow podem ser usados para traçar gráficos e detectar tendências e anomalias

## Slide 36: IDS - Intrusion Detection System
Sistemas para detecção de intrusão
  baseados em rede / host
  por assinatura / anomalia
  centralizada / distribuída

## Slide 37: Exemplo: Arquitetura Trace
Gerente Intermediário
agente
SNMP
interpretador
Perl ou Java
scripts
(Java)
Script
MIB
Agente de Monitoração
agente
SNMP
scripts
(PTSL
)
Script
MIB
RMON2
MIB
Agente de Ação
agente
SNMP
interpretador
Perl
scripts
(Perl)
Script
MIB
Estação de Gerenciamento
browser
scripts
(PHP)
repositório
(PTSL,Java,Perl)
banco de
dados
PHP
trap
notifier
monitor PTSL
web
server
Executa, acompanha
e reporta tarefas de
gerenciamento
Executa ações
Monitora traços e
atualiza MIB RMON2
Define tarefas
gerenciamento,
traços protocolos
e ações

## Slide 38: Situação atual
IDS
Firewall
roteadores
Operação independente
Grande volume de dados
Necessidade de estabelecer relações entre os dados
Heurística
Firewall

## Slide 39: Gerenciamento integrado
Gerência de segurança
Gerência de configuração
  regras de filtragem
  status
Gerência de performance
  normal x anormal
Heurística e Inteligência Artificial
Combinando varredura (SNMP) e eventos gerados por IDS e outros

## Slide 40: Referências
Http://www.certrs.tche.br
http://www.rnp.br/cais
http://www.nbso.nic.br/
http://www.cert.org